## Slide 1
基于激光加速驱动的中子源及其应用展望
冯杰
上海交通大学·物理与天文学院

## Slide 2
背景-中子源及应用
激光驱动中子源及应用的现状
飞秒激光电子加速驱动中子源
讨论及展望
目录

## Slide 3
背景-中子源及应用
核裂变反应堆
散裂中子源
DT中子管-MP320
Thermo SCIENTIFIC
15 MeV电子直线加速器驱动型白光中子源
MeV离子源驱动的中子源
Am-Be中子源
平均E=5 MeV, 109 n/s
寿命约15年
中国先进研究堆（CARR）热中子注量率达8×1014 n/(cm2·s)，60 MW，连续
模式A，3 ns, 8×108 n/s, 5 keV-30 keV @ 2 m 0.2%-0.8%
模式B, 500-3000 ns, 4×1011 n/s, 0.01-150 keV @ 6m 0.1%-10%
散裂的反角白光中子源，0.2 eV-200 MeV, 50 ns, 25 Hz, 2×1016 n/s, 10 kW
14 MeV, 250 Hz-20 kHz, 5 μs (或连续），1×108 n/s，源尺寸cm
Be(p,n)中子源，p (3.5-7 MeV, 100 μA), 1012 n/s, 源尺寸2 cm

## Slide 4
背景-中子源及应用
核物理：中子核数据测量
活化分析：爆炸物、毒品检测
中子测井
医用：硼中子俘获治疗
无损检测：中子照相
10 cm厚pb
透射成像
散射成像

## Slide 5
激光驱动中子源及应用的现状
典型参数：~2.45 MeV, 100 ps, (A): 105 n/J/shot; (B): 106 n/J/shot
M. Roth, PRL 110, 044802 (2013)
典型参数: 1021 W/cm-2, D-Be, 宽谱, 100s ps, 1010 n/shot/sr (108 n/J/shot)
(A): I. Pomerantz, PRL 113, 184801 (2014)
典型参数：宽谱，~100 ps, (A): 107 n/J/shot; (B): 107 n/J/shot
(A): T. Ditmire, Nature 398, 489 (1999)
库伦爆炸-DD聚变中子
(B): A. Curtis, Nat. Commun. 9, 1077 (2018)
120 mJ, 35 fs
气体纳米团簇
固体纳米阵列
投球手接球手-聚变中子（离子束靶）
80 J, 600 fs
电子束驱动-光致裂变中子（伽马束靶）
(B): Jie Feng, HEDP 36, 100753 (2020)
90 J, 150 fs
3 J, 30 fs
激光加热驱动-聚变中子
(A): D. HILSCHER, PRE 64, 016414 (2001)
典型参数：~2.45 MeV，~10s ps, (A): 104 n/J/shot (10 Hz); (B): 107 n/J/shot (kHz)
(B): Knight BM, HPLSE 12, e2 (2024)
8 mJ, 40 fs
300 J, 50 fs
CD固体薄膜靶
D2O液体薄膜靶

## Slide 6
激光驱动中子源及应用的现状
单发测量热中子吸收谱学
A. YOGO, PHYS. REV. X 13, 011011 (2023)
单发测量热中子吸收谱及核素甄别应用
Marc Zimmer, Nature Communications 13, 1173 (2022)
漫化后的超热中子4×107 n/sr, 2 μs, 开展吸收谱学，成功实现不同核素的识别。基于加速器的超热中子束长~100 μs
漫化后的超热中子束长~500 ns, 开展吸收谱学，实现超高谱分辨2.3% @ 5.19 eV （同等传统源）
存在问题
伽马本底强，仅<19 eV, SN比高
能段使用受限
若产额提升一个量级至1012 n/sr，能量分辨可至0.2%，或进一步优化谱，可用于诊断材料温度信息
基于激光离子加速

## Slide 7
激光驱动中子源及应用的现状
X. F. Xi, Rev. Sci. Instrum. 94, 013301 (2023)
J. Feng, Prepared DD fusion data
闪烁体对快中子的响应
I. Kishon, NIM A 932, 27 (2019)
激光驱动的单发快中子吸收谱
Sheng‑Da Tang, Nuclear Science and Techniques 35, 17 (2024)
散裂的快中子吸收谱学
☆ 闪烁体对快中子响应分布较大
☆ 中子响应的脉冲宽度约10 ns
☆ nTOF测量中子能量分辨受限制
☆ 中子堆叠造成nTOF谱分辨差
☆ 伽马本底干扰，造成谱准确性差
☆ 该快中子吸收谱无可行度
☆ 传统散裂实现的快中子吸收谱：
近百米的探测距离弥补中子束长，实现高的分辨本领

## Slide 8
激光驱动中子源及应用的现状
Marc Zimmer, Nature Communications 13, 1173 (2022)
单发超热中子共振成像
(a)
单发超热中子及X射线透射成像
A. YOGO, Appl. Phys. Express 14, 106001 (2021)
基于激光离子加速
Fernandez, Phys. Plasmas 24, 056702 (2017)
单发快中子成像
超热中子、快中子成像存在问题
N. Guler, J APPL PHYS. 120, 154901 (2016)
快中子
2 mm 分辨
存在问题：
☆ (快,热)源尺寸数mm
☆ 经快中子漫化后的热中子成像相对产额过低

## Slide 9
飞秒激光电子加速驱动中子源
Laser
Electrons
Background electrons
激光等离子体尾波场电子加速器
射频腔直线电子加速器
不受击穿电场限制
加速梯度>100s GeV/m
束流密度>1019 cm-3
束流长度<10 fs
峰值流强10s kA
受击穿电场限制
加速梯度<100s MeV/m
束流密度<1017 cm-3
束流长度> 100 fs
峰值流强10s A
加速器电子密度对比
激光加速的电子在密度、流强具有数量级的显著优势
超短、超强、超微

## Slide 10
飞秒激光电子加速驱动中子源
Y.J. Li, J. Feng*, High Power Laser Science & Engineering 10, e33 (2022)
激光尾波场加速电子及驱动光核中子
中子源空间分布及能谱
中子源能量分辨本领
典型参数：
3 J, 30 fs,10 Hz, 100 TW, 光核快中子产额106 n/shot, 脉冲宽度36 ps，实现了中子源的空间分布测量
a: 1 MeV，1 ns duration (E.R.=27.5 keV, 1.4 keV @ 1 m, 20 m). b: 1.65 MeV，36 ps duration (E.R.=100 eV, @ 20 m)
5 m， 1 ns (E.R.=10.1 keV, 114.8 keV @ 0.5 MeV, 2.5 MeV).
1 ns
36 ps
SJTU-200 TW

## Slide 11
激光驱动超短脉冲快中子源的吸收谱学
激光尾波场加速3D-PIC模拟
超短脉冲光核快中子MC模拟
快中子吸收谱
★ 理论提出激光尾波场电子束驱动超短脉冲百赫兹快中子源
★ 通过单中子计数方法，实现了超高能量分辨的快中子吸收谱
★ 对获取精细吸收峰结构，研究原子核结构具有重要价值
基于散裂中子源
中子透过率
基于激光中子源
W. Z. Wang, J. Feng*, High Power Laser Science & Engineering 12, e11 (2023).
谱分辨能力
传统方式：10 keV @ 3 MeV
激光驱动方式： 1 keV @ 3 MeV
飞秒激光电子加速驱动中子源

## Slide 12
典型参数：450 mJ, 30 fs, 10 Hz, 15 TW
● 实现数十MeV、nC级超短脉冲强流电子源
● 实现6×106 n/shot的短脉冲快中子源
● 提出单中子计数获得精细光核中子能谱
连续40发电子能量分布
连续40发电子束斑分布
单中子计数测量激光驱动的光核中子能谱-装置图
0.1 Hz
单中子计数光核中子能谱测量
SJTU-DCI-20 TW
1 MeV @ dE/E<100 keV
飞秒激光电子加速驱动中子源
1.2 mm 长条形喷嘴
时间谱换算能谱
单中子计数

## Slide 13
激光驱动超短脉冲快中子源的能谱测量
连续500发电子能量分布及束斑分布
单中子计数光核中子能谱及吸收谱测量
典型参数：
50 mJ, 30 fs, 1.7 TW, 光核快中子产额106 n/shot, 脉冲宽度1 ns，实现了1 Hz重频中子源的高分辨能谱测量
X7
存在问题：
★ 有伽马射线对中子测量的干扰，影响吸收谱学
★ 局限于真空度，打靶重频1 Hz，若使用差分系统可达100 Hz
1 Hz，~2.5 h
10 cm H2O
怀柔
SECULF-PW
飞秒激光电子加速驱动中子源
加速腔
诊断室
nToF
提升了稳定性
0.3 mm 圆形喷嘴

## Slide 14
讨论及展望
快中子-伽马脉冲形状甄别
X. F. Xi, Rev. Sci. Instrum. 94, 013301 (2023)
不同粒子的响应曲线
PSD-QDC
获取干净的快中子精细能谱——识别核素共振峰
弹壳内装药量检测（中子照相）
航发叶轮脱芯检测（中子照相）
炸药无损检测
（中子吸收谱学）

## Slide 15
讨论及展望
重频TW激光器
~3 m
~2 m
电子加速及诊断腔
上车
车载紧奏型快、超热短脉冲中子源
车载激光中子源

## Slide 16
讨论及展望
S. R. Mirfayzi, Appl. Phys. Lett. 116, 174102 (2020).
快中子漫化产生超热中子
Carlos Paradela, EPJ Web of Conferences 146, 09002 (2017).
透射站 FP13 GELINA
紧奏型移动式-核保障-核安全-无损量化分析
PuO2
超热中子共振吸收谱学应用

## Slide 17
讨论及展望
超热中子共振吸收谱学应用
燃气轮机原理及构造
Zechen Lan et al., Nature Communications 15, 5365 (2024).
激光驱动超热中子源无侵入测量材料温度
超燃冲压发动机内壁面温度用于分析发动机结构的热载荷、冷却效率；气流总温用于评估燃烧效率与燃烧过程等
热电偶
薄膜热流计
光学测气体温度方法
表面温度测量接触式耐用性差，可测温度上限低，热流测量最短10微秒级

## Slide 18
总结
基于大能量的强激光装置驱动的短脉冲中子源已成功应用于超热中子吸收谱学，并实现了元素识别、温度测量等应用；
基于太瓦级飞秒激光，已成功实现台式化、短脉冲光核中子源，对下一步的车载中子源及应用具有重要意义；
激光驱动的超短脉冲快中子源（<ns）、超热中子源（<μs），在高分辨谱学应用方面具有极大优势。

## Slide 19
谢谢聆听
恳请批评指正！